Краткая инструкция по эксплуатации диктофонов

Edic-mini LED A51, S51, A55

Назначение:

Профессиональные диктофоны Edic-mini LED А51, S51 предназначены для высококачественной записи речи во встроенную флеш-память с последующей выгрузкой данных на персональный компьютер. Кроме встроенного аккумулятора, в диктофоне S51 используется солнечный элемент питания, что увеличивает автономность устройства. Индикация работы и состояния диктофона реализованы при помощи двенадцати разноцветных светодиодов.

Основные технические характеристики:

| Модель | Тип питания | Размер (мм) | Вес (г) | Автономность(час)* | Сигнал- шум (Дб) | Чувствительность (м) | Частоты дискретизации (кГц) | Полоса записи (кГц) | Ток записи/покоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S51 | аккумулятор Li-Pol 70mA/h | 44*36*7 металл | 36 | 35 | 80 | до 10 | до 40 | 0,1-10 | 2мА/15мкА |
| А51w | аккумулятор Li-Pol 60mA/h | 38*37*11 дерево | 13,5 | 30 | 80 | до 10 | до 40 | 0,1-10 | 2мА/15мкА |
| A55 | аккумулятор 300мА/р | 6*38*71 металл | 20 | 150 | 80 | до 10 | до 40 | 0,1-10 | 2мА/15мкА |

*Автономность указана для режима записи 8 кГц без сжатия при повышении качества записи  автономность снижается.

- Допустимая температура эксплуатации и хранения диктофона ...............от 0 до +40C

- Срок эксплуатации изделия……………………………………………..……………….3 года

Функции:

- Система голосовой активации (VAS)

- Автоматическая регулировка усиления (АРУ)

- 2 таймера, включающие запись в установленное время

(однократный и ежедневный)

- Режим кольцевой записи

- Система цифровых маркеров для проверки несанкционированного редактирования записи

- Светодиодная индикация часов

- Воспроизведение записи через наушник

- Подзарядка от солнечного элемента (для S51)

- Встроенные часы реального времени

Работа с диктофоном

- Проведение записи.

Для начала записи нажмите дважды кнопку REC. В позиции 12 часов кратковременно загорится желто-синий светодиод. Диктофон перейдет в режим записи, начнут мигать зеленый и желтый (позиция 12 часов) светодиоды. Зеленый светодиод сигнализирует о расходе памяти, красный о заряде аккумулятора. Для остановки записи дважды нажмите кнопку REC. Однократное нажатие кнопки REC во время записи переводит запись на паузу.

- Прослушивание записи через наушник.

Подключите наушник к USB разъему. Нажмите дважды кнопку PLAY. В позиции 12 часов кратковременно загорится желто-синий светодиод, диктофон перейдет в режим воспроизведения. Чтобы выключить воспроизведение нужно одновременно нажать кнопки PLAY и REC.

.

- Зарядка диктофона.

Перед началом работы зарядите аккумулятор, для чего подсоедините диктофон к USB-адаптеру из комплекта поставки. Адаптер подключите к USB порту компьютера или зарядному устройству, например от мобильного телефона, с выходным напряжением 5V и USB разъемом. Мигающий красный светодиод (позиция от 1 часа до 11 часов) сигнализирует о том, что зарядка не закончена. Мигание красного светодиода в позиции 12 часов означает, что аккумулятор полностью заряжен. Время полной зарядки - 3-5 часов..

Внимание! Даже если Вы не пользуетесь диктофоном, необходимо подзаряжать аккумулятор не реже одного раза в месяц. В противном случае возможен выход аккумулятора из строя, что не является гарантийным случаем.

- Подключение к ПК.

При подключении диктофона к ПК необходимо строго соблюдать последовательность: сначала подключите USB-адаптер к порту USB, затем подключите адаптер к диктофону. Диктофон автоматически окажется в режиме зарядки.Запустите программу, выберите тип подключения “USB 2.0 SPI Adapter”. Дальнейшая работа с диктофоном осуществляется с помощью программы RecManager Daily.

- Инструкции и ПО.

Скачать подробные инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager», а также программу RecManager

Комплект поставки:

- Диктофон

- Адаптер USB

- Наушник

- Гарантийный талон

- Упаковочная коробка

- Инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства.

Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи покупателю, но не более 2 лет с момента выпуска (гарантия не распространяется на сменные элементы питания), остальные правила регулируются законом "О защите прав потребителей".

Далее обычно следует длинный список причин, по которым пользователь лишается гарантии. У нас другой подход. Мы используем каждый гарантийный случай как возможность разобраться в его причине и сделать наши устройства ещё лучше. Поэтому мы всегда будем благодарны за любые замечания и предложения по работе наших изделий, описания условий и причин, которые привели к поломке. Мы ценим время и умения наших клиентов, и если неисправность несложная, то мы Не против того, чтобы вы сами попытались её устранить. Если попытка была достаточно аккуратной и не привела к повреждениям, то гарантийное обслуживание диктофона будет продолжено. В случае грубых поломок, воздействия химически активных веществ и механических повреждений диктофона компания не сможет продолжить гарантийное обслуживание данного устройства. На нашей продукции нет пломб.

# Text boxes

←Микрофон

←T

Позиция

12 часов

↓

↑

Позиция

6 часов

Диктофон

←Rec

←Play

USB→

←Микрофон

←T(time)

Позиция

12 часов

↓

↑

Позиция

6 часов

Диктофон

←Rec

←Play

USB→