ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРОГЕНЕРАТОР

Информация, содержащаяся в настоящей инструкции по эксплуатации, проверена. Тем не менее при обнаружении каких-либо ошибок мы очень просим Вас проинформировать  производителя. Часть нашей работы заключается в том, чтобы постоянно улучшать качество нашей продукции, поэтому мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в это и последующие издания без предварительного оповещения. Не допускается издание или перепечатка настоящего руководства по эксплуатации, в том числе частично, без предварительного разрешения компании производителя.

Важная информация отмечена значком                  !

Введение

Перед установкой и эксплуатацией данного установки внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Данная инструкция по эксплуатации является неоьемлемой частью оборудования.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями содержащимися в данной инструкции, они содержат важную информацию по использованию и уходу за машиной. Особое внимание необходимо уделить разделу по основным правилам эксплуатации.

Сохраните инструкцию для возможность дальнейшего ее использования.

Данные парогенераторы выполнены по высоким стандартам защиты.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Классификация

При работе на установке необходимо соблюдать инструкции, указанные в ниже приведенной классификации:

Во избежание поражения электрическим током, парогенераторы выполнены по первому классу защиты.

Для замены поврежденного термостата обратитесь в сервисный центр или по месту приобретения установки.

Парогенераторы проверены на предприятии и оснащены всеми необходимыми средствами безопасности. Строго запрещается вносить изменения в настройку средств безопасности. Регулировка средств безопасности производится на предприятии.

Парогенератор всегда должен использоваться на твердой ровной поверхности. Несоблюдение данного требования может привести к неизвестным последствиям.

Запрещается пользование парогенератором в агрессивной или взрывоопасной атмосфере (испарения или газ).

Все электрические соединения должны соответствовать требованиям изготовителя.

Проверьте, что все установки и розетки соответствуют максимальной мощности аппарата, указанной на информационной табличке. Если у Вас возникли сомнения, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Компания производитель снимает с себя всю ответственность за возможные последствия, возникшие в результате неправильного подключения аппарата.

Перед подключением машины к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на информационной табличке.

В случае использования для подключения аппарата удлинителя, его длина не должна превышать 2,5 метра.

Безопасность аппарата гарантируется только при правильном заземлении, соответствующем требованиям электробезопасности. В случае необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения точной проверки электросети.

При  вынимании штепсельной вилки из розетки аппарат будет отключен.

Примеры использования

Прибор разработан для чистки полов, ковролина, тканей, транспортных средств и прочих моющихся поверхностей. Он был разработан для использования со стандартными  и дополнительными аксессуарами, поставляемыми производителем. Допускается использование аппарата только в защищенной среде (от дождя, снега и т.д.). Любое другое использование аппарата рассматривается как неподходящее и неправильное.

Перечень примеров неправильного пользования аппаратом:

- Пользоваться парогенератором в условиях дождя

- Пользоваться аппаратом для чистки поверхностей, не предназначенных для паровой чистки под высоким давлением

- Пользоваться для сбора легковоспламеняющегося мусора (сигаретных окурков, пепла, растворителей, агрессивных и взрывоопасных веществ)

- Пользоваться вблизи легкоранимых частей тела (глаз, рта, ушей и т.д.)

- Пользоваться аппаратом для мытья людей и животных

- Заменять аксессуары во время работы парогенератора

- Перемещать аппарат за электрический кабель

- Пользоваться парогенератором с поврежденным электрическим кабелем

- Мыть парогенератор прямой струей воды.

- Чистить аппарат, если он подключен к электросети

- Пользоваться аппаратом, если у вас мокрые руки, ноги и т.д.

- Открывать бак для мусора без перчаток, маски и спецодежды

- Оставлять парогенератор без присмотра во время его работы

- Пользоваться аппаратом без предохранительных частей машины

- Блокировать вентиляционное отверстие, отверстия рассеивания тепла.

Используйте только оригинальные аксессуары, которые гарантируют Вам более высокое качество и надежность. Использование неоригинальных аксессуаров освобождает изготовителя от какой-либо ответственности.

Предварительные операции

Распаковка

После распаковки машины проверьте наличие всех деталей, а также наличие или отсутствие повреждений. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, не используйте  установку и обратитесь по месту приобретения установки. Упаковочные материалы (пакеты, коробки, гвозди и т.д.) необходимо хранить в недоступном для детей месте. Упаковочный материал может быть опасным, поэтому должен храниться в соответствии с государственным законом о защите окружающей среды.

Сборка частей, поставляемых в разобранном виде

Все основные узлы аппарата собраны производителем. Некоторые части поставляются упакованными отдельно. В этом случае пользователь самостоятельно монтирует их на аппарат, согласно описанию, имеющемуся на каждом монтажном комплекте.

Информационная табличка:

При покупке установки убедитесь в  том, что она содержит информационную табличку. В случае ее отсутствия, немедленно обратитесь по месту приобретения аппарата.

Использование аппарата без информационной таблички запрещено. В противном случае производитель снимает с себя какую-либо ответственность. Машины без информационной таблички являются ононимными и потенциально опасными.

На информационной табличке указаны все основные технические характеристики аппарата. (рис. 1)

Перед включение парогенератора пользователь должен убедиться в том, что помещения, в которых он будет использоваться, соответствует всем стандартам по безопасности:

- Имеет действующую электрическую сеть

- Отсутствие взрывоопасных, легковоспламеняющихся, токсических или едких веществ.

Наполнение бака для воды

Снимите крышку с емкости для воды (21), которой оснащен аппарат. Заполните емкость чистой водой. Закройте емкость, навернув крышку. (рис. 2)

Откройте крышку бойлера (9) рукой: нажмите на нее и одновременно поворачивайте против часовой стрелки. Переверните емкость и поднесите к отверстию в баке и залейте воду в бак.

Для того, чтобы это сделать необходимо дезактивировать прибор безопасности, нажмите на крышку емкости баллона напротив заливной горловины в бойлере (рис. 3). Когда бойлер будет заполнен, закрутите крышку бойлера, поворачивая по часовой стрелке.  Убедитесь, что она туго затянута.

Никогда не наполняйте бойлер раствором химического средства, так как это может стать причиной повреждения бойлерной установки.

Наполнение бака под химическое средство

После снятия крышки (15) наполните бак под химическое средство водой или не пенящимся химическим средством. (рис. 4)

Наполнение возвратного бака

Для более основательного всасывания залейте 2.5 л воды в возвратный бак (2). Эта операция гарантирует, что излишний воздух отсутствует и весь собираемый мусор (пыль и т. д.) окажется в баке.

Для поддержания нормальной работы машины не превышайте максимальный уровень воды.  (рис. 5)

Подключение шланга (20)

Откройте гнездо для соединения (16) и вставьте шланг (20) в гнездо, располагающееся спереди машины. Удерживая шланг, закройте гнездо (16) и убедитесь, что обе части соединения зафиксированы. (рис. 6)

Подключение к электросети

Подключение машины к сети электропитания должно производиться в соответствии с текущими требованиями.

При подключении парогенератора к электросети убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на информационной табличке. (рис. 7)

Проверьте, чтобы электрокабель не был поврежден.

Нарушение вышеуказанных правил освобождает производителя от какой-либо ответственности и рассматривается как неправильное обращение с аппаратом.

Основные правила применения

1. Использование любого электрического прибора требует соблюдения определенных правил:

- Запрещается пользоваться установкой мокрыми руками, ногами и т.д.

- Запрещается пользоваться парогенератором без обуви и/или в неподходящей одежде

- Запрещается для выключения машины из электросети тянуть непосредственно за электрокабель  или за саму установку

2. Пользование парогенератором детьми, подростками, недееспособными людьми (например, в состоянии алкогольного опьянения и т.д.).

3. Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне аппарата.

4. Запрещается пользоваться установкой во время дождя.

5. Запрещается заграждать вентиляционное отверстие, отверстия рассеивания тепла.

6. В случае поломки отключите аппарата от сети электропитания, не пытайтесь отремонтировать установку самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

7. Запрещается пользоваться парогенератором с поврежденным электрическим кабелем, для его замены, обратитесь в сервисный центр.

8. Запрещается мыть парогенератор прямой струей воды.

9. Во время работы используйте защитную одежду (перчатки, маску и т.д.).

Рекомендации по применению

Чистка тканей

Перед обработкой тканей парогенератором убедитесь, подходит ли данная материя для чистки паром. Для этого обработайте кусочек ткани паром (с невидимой стороны) и дайте ей высохнуть. Когда ткань высохнет, проверьте, не повреждена ли она, не изменились ли цвета.

Уборка окрашенных или облицованных полов

Никогда не направляйте парогенератор на клейкие и облицованные поверхности, так как они могут быть повреждены паром. Не используйте машину на полированных деревянных или паркетных полах.

Будьте внимательны при чистке кухонной и домашней мебели, дверей, паркета, крашенных и синтетических поверхностей.

Не рекомендуется длительное использование парогенератора на полированных и синтетических поверхностях, а также покрытых воском или краской, материалы могут повредиться или окраситься. Мы рекомендуем Вам чистить эти поверхности, только обработанной паром тканью или использовать двойной слой ткани.

Чистка стекол

Чтобы не повредить уплотнение рамы, не направляйте прямую струю пара на герметичные материалы стеклянной поверхности.

При низкой уличной температуре, особенно зимой, перед очисткой нагрейте стеклянную поверхность, направляя пар небольшими порциями. В этом случае любая разница между наружней и внутренней температурами и любое влияние,  ведущее к  повреждению стеклянной поверхности, значительно уменьшается.

Чтение символов

Не направляйте прямую струю пара в направлении себя и других людей, животных или электрических приборов.

Опасность ожога в случае утечки кипящей воды.

Комплектность поставки

Компоненты машины

- Корпус машины

- Возвратный бак

- Ручка

- Колеса

- Переднее колесо

- Замок

- Красная лампочка – окончание воды в бойлере

- Зеленая лампочка – Рабочая температура

- Крышка заливной горловины бойлера

- Главный выключатель

- Выключатель бойлера

- Выключатель насоса

- Регулятор всасывания

- Регулятор пара

- Бак под воду и химическое средство

- Розетка для аксессуаров

- Автоматическое сматывание электрокабеля

- Кнопка подачи пара (на ручке)

- Кнопка включения всасывания (на ручке)

- Кнопка подачи химического средства (на ручке)

- Гибкий шланг с выносным пультом управления и многофункциональной розеткой

- Емкость под воду для наполнения бойлера с защитным клапаном

- 2 удлинителя.

- Насадка для тканевых покрытий

- Многофункциональная насадка

- Насадка для ковровых покрытий

- Насадка для мытья рам и полов

- Насадка для мойки окон

- Разбрызгиватель

- Щелевая насадка

- Гибкий переходник

- 3 средних щетки для сопла

- 1 большая щетка

- Наконечник с круглой и треугольной щеткой

- Глушитель

- Набор запасных колец

Включение парогенератора

Убедитесь, что кнопка (18) и включатели (19-20) на ручке (21) не включены.

- нажмите главный включатель (10)  и включатель бака (11), чтобы включить машину и бойлер.

- подождите, пока машина наберет достаточное давление. Затем загорается зеленая лампочка (8), и машина готова к работе.

Выберите регулятором (14) нужный Вам уровень подачи пара.

Отрегулируйте регулятором всасывания (13).

Заметка

Сила пара может меняться во время работы машины. При нормальной работе машины, горящая зеленая лампочка покажет, что давление в баке на нормальном уровне, тем неменее, продолжительная подача пара вызывает небольшое снижение температуры. В этом случае сигнальная лампочка автоматически отключится до тех пор, пока давление не прийдет снова в норму. Даже при таких условиях вы можете безопасно продолжать работать, так как машина снабжена резисторами, которые обеспечивают немедленное восстановление положенного давления.

Включение парогенератора – функция пылесоса:

Убедитесь, что кнопка (19) на ручке (21) не включены.

- нажмите главный включатель (10), чтобы начать работу. Машина теперь готова к работе.

- отрегулируйте всасывание регулятором (13).

Как пользоваться парогенератором:

Перед использованием машины, присоедините необходимый для выполнения заданной операции аксессуар к ручке шланга (21). Как только дополнительный аксессуар присоединен, используйте ручку, чтобы управлять установкой.

Используя пульт управления на ручке, Вы можете:

- подавать пар нажатием красной кнопки (18)

- режим пылесоса нажатием синей кнопки (19)

- подавать химическое средство или воду нажатием кнопки (20)

- подавать пар и работать в режиме пылесоса одновременно нажатием красной кнопки (18) синей кнопки (19)

- подавать пар и химическое средство одновременно нажатием красной кнопки (18) и кнопки (20)

Чтобы приостановить подачу пара и работу в режиме пылесоса просто повторно нажмите кнопку.

Чтобы увеличить мощность пара Вы можете подавать воду/химическое средство через аксессуар нажатием выключателя насоса (12) и выключателя химического средства (20).

Если вода или химическое средство в баке закончится, то машина остановит свою работу, пока бак снова не будет наполнен.

Заметка

После завершения работы рекоендуется дать установке несколько секунд поработать в режиме пылесоса. Это позволит извлечь оставшуюся воду и пар, оставшиеся в трубах.

Использование аксессуаров

Для выполнения различных задач машина укомплектована стандартным набором аксессуаров. Для соединения или разъединения различных аксессуаров просто установите и демонтируйте насадку на удлинитель (рис. 8).

Выберите среди набора стандартных аксессуаров те, которые Вам больше подходят для работы.

При замене аксессуаров все выключатели на ручке должны быть в положении выключено.

Никогда не заменяйте аксессуары, когда машина находится в функции подачи пара, из-за риска возникновения ожога.

Распылитель

Распылитель уменьшает количество воды в микрочастицах и опрыскивает поверхность не вымачивая ее. Чтобы установить распылитель, необходимо его прикрепить к удлинителю (рис. 9).

Многофункциональная щетка (25)

Данное приспособление прикрепляется при помощи соединения, которое позволяет поворачивать щетку на 360, поэтому щетку можно эффективно использовать для чистки труднодоступных мест.

- щетину для жестких поверхностей (27)

- щетину для закрепленных и незакрепленных ковров (26)

Присоединение многофункциональной щетки

Чтобы установить щетину для закрепленных и незакрепленных ковров (26) вставьте жесткие щетки в направляющие пазами друг к другу (рис. 10).

Чтобы присоединить нужную щетину к основанию щетки просто поместите первую напротив последней и прижимайте их друг к другу, пока рычажок на внешней стороне щетки не будет до конца защелкнут в специальной канавке (рис. 11).

Чтобы снять щетину необходимо освободить рычажок от щетки.

Жиклер

Подходит для специальных работ. Используйте жиклер для чистки плиточных соединений или швов сидений и диванов, даже где имеются сильные загрязнения.

Насадка для чистки тканей

Удобная насадка для чистки диванов, кресел, матрасов, сиденей автомобиля и особенно узких мест, где многофункциональная щетка не справляется.

Щетка для мойки окон

Особенно удобная для мойки окон и зеркал. Для правильного использования, следуйте следующим инструкциям:

- Обдайте паром поверхность, которую Вы хотите почистить, присоединив щетину щетки.

- Прижмите насадку к поверхности и нанесите воду, и движением вертикально сверху вниз производим мойку стеклянной поверхности (рис. 12).

Удлинители

Присоедините удлинители соответствующим образом и закрепите в данной позиции. Вы также можете использовать только один удлинитель (рис. 13).

Используйте только оригинальные аксессуары, которые гарантируют Вам высокое качество и надежность. Использование неоригинальных аксессуаров освобождает изготовителя от какой-либо ответственности.

Остановка работы машины

При выключении аппарата сначала выключите на ручке управления (21) кнопку пара и всасывания пыли (рис.14) ; затем отключите включатели на установке и отсоедините от источника питания.

Отключайте установку, используя выключатели, а не вынимайте электрическую вилку из розетки.

Не выключайте парогенератор за электрокабель, после чистки высушите возвратный бак (2) и почистите использованные аксессуары.

Важные заметки

Ваш парогенератор, как и все остальные технические машины, необходимо использовать в соответствие со всеми инструкциями.

Такие материалы, как бетонные и каменные отходы нельзя обрабатывать вакуумом в условиях сырой погоды, так как эти материалы могут засорить возвратного бака и вызвать образование налета , который ведет к повреждению фильтра и мотора.

По причине соблюдения гигиены (плохой запах и т.д.) возвратный бак необходимо регулярно чистить чтобы быть уверенным в норальной работе машины. Необходимо надевать защитную одежду перед работой с возвратным баком (перчатки, маски и т.д.).

Техническое обслуживание машины

Пользователь может производить только указанные в инструкции виды техобслуживания  парогенератора.

Перед проведением каких-либо работ по техническому обслуживанию отключите ее от источника электропитания.

После завершения технического обслуживания , перед тем, ка отключить парогенератор, проверьте, все ли ппанели правильно установлены и закреплены винтами.

Очистка возвратного бойлера и аксессуаров

Проверьте состояние остатков вакуума. Опустошите возвратный бак и почистите и бак и приспособления водой и нейтральными детергентами после каждого использования машины. Для лучшего состояния приспособлений регулярно чистите О-образные уплотнения.

Техническое обслуживание бойлерной установки

Проверка бойлера должна производиться каждые 300 часов работы. Если используется жёсткая вода (более 30j fr) производите проверку чаще.

Используйте деминерализированную воду, которая улучшает работу парогенератора.

Снизьте давление в бойлере, используя переключатели 11 и 18.

Остудите бойлерную установку.  Отключите  аппарат от электросети и аккуратно откройте крышку (рис. 16)

Залейте внутрь бойлера около 1 литра  20% уксуса и оставьте на 8 часов.

Слейте остатки уксуса. Поместив емкость под бойлер и открутив, при помощи гаечного ключа, дренажную пробку.

Закрутите дренажную пробку и тщательно промойте бойлерную установку, таким образом, чтобы чистая вода стекала по бойлеру сверху вниз. Используйте емкость, входящую в комплект (рис. 17).

Отверните дренажную крышку, при помощи гаечного ключа, слейте воду.

Заполните бойлерную установку водой (см. параграф «Заполнение бака водой») и установите на место крышку безопасности.

Подключите аппарат к электросети.

##### Хранение

Если аппарат не используется в течение длительного периода времени, отключите его от электросети, опустошите и промойте бак для мусора и бойлер. Нанесите защитное покрытие на части, которые могут быть повреждены мусором. Перед использованием проверьте внимательно все соединения, чтобы не было порезов и повреждений.

Утилизация

Если Вы решили больше не использовать парогенератор, мы рекомендуем хранить его подальше от источника электроэнергии, снять все детали, представляющие опасность, убрать их от детей, которые могут использовать как игрушку.

Использованный парогенератор – это отход особого рода, поэтому должен быть разобран и уничтожен в соответствии со специальными требованиями.

Запрещается использовать детали от отработанного парогенератора как запчасти.